## Slide 1: 目标
理解NAT的实现方式
理解NAT的工作过程
会配置NAT
会分析并排查各类NAT故障

## Slide 2: 本章结构
NAT的配置
NAT实现方法的工作过程
NAT的特性
动态NAT
静态NAT
网络地址转换（NAT）
PAT
NAT的概念与实现方式
NAT的故障处理
NAT概述
验证NAT的配置
NAT的术语与转换表

## Slide 3: NAT概述
地址转换出现的背景
NAT的工作原理
  Network Address Translation，网络地址转换
NAT实现方式
  静态转换（Static Translation）
  动态转换（Dynamic Translation）
  端口多路复用（Port Address Translation，PAT）
Notes:   本章从介绍NAT技术出现的背景开始，讲解了NAT技术的工作原理以及一些相关概念和术语。
  首先，明确NAT出现的背景和作用：
  1、合法的IP地址资源日益短缺
  2、一个局域网内部有很多台主机，但不是每台主机都有合法的IP地址，为了使所有内部主机都可以连接因特网，需要使用地址转换
  3、地址转换技术可以有效地隐藏内部局域网中的主机，具有一定的网络安全保护作用
  4、地址转换可以在局域网内部提供给外部FTP、WWW、Telnet服务
  然后，概括介绍NAT技术的工作情况，简要说明NAT的工作原理。
  最后，结合NAT工作原理，讲述NAT的3种实现方式，简单介绍工作原理和3种方式的不同点，为后面详细介绍工作原理和配置做铺垫。此处需要讲解清楚这三种转换一般使用的地方，是否节约了IP地址等。

## Slide 4: NAT的术语与转换表
NAT包含4类地址
NAT的转换条目
  简单转换条目
  扩展转换条目
NAT
Internet
PC
192.168.1.2
目的IP= 192.168.1.2
源IP= 203.51.23.55
经过路由器后的包
目的IP=203.51.23.55
源IP=192.168.1.2
PC访问服务器的包
目的IP=125.25.65.3
源IP=203.51.23.55
服务器返回PC的包
203.51.23.55
目的IP=203.51.23.55
源IP=125.25.65.3
经过路由器后的包
转换
转换
内部
外部
内部局部地址
外部局部地址
外部全局地址
内部全局地址
Notes: 外部局部地址简单了解即可。

## Slide 5: NAT实现方法的工作过程2-1
静态转换和动态转换
Internet
10.1.1.1
10.1.1.2
172.20.7.3
外部主机B
SA
10.1.1.1
SA
202.168.2.2
DA
202.168.2.2
DA
10.1.1.1
NAT
NAT转换表
协议 | 内部用局部IP地址 | 内部用全局IP地址 | 外部用全局IP地址
TCP | 10.1.1.1 | 202.168.2.2 | 172.20.7.3:23
1
2
3
4
5

## Slide 6: NAT实现方法的工作过程2-2
PAT
Internet
10.1.1.1
10.1.1.2
172.20.7.3
外部主机B
SA
10.1.1.1
SA
202.168.2.2
DA
202.168.2.2
DA
10.1.1.1
NAT
NAT转换表
协议 | 内部用局部IP地址 | 内部用全局IP地址 | 外部用全局IP地址
TCP | 10.1.1.1:1492 | 202.168.2.2:1492 | 172.20.7.3:23
TCP | 10.1.1.2:1493 | 202.168.2.2:1493 | 172.20.7.3:80
1
2
3
4
5

## Slide 7: NAT的特性
NAT的优点
  节省公有合法IP地址
  处理地址重叠
  增强灵活性
  安全性
NAT的缺点
  延迟增大
  配置和维护的复杂性
  不支持某些应用，可以通过静态NAT映射来避免
Notes: 强调NAT不支持的应用 如：SNMP协议等

## Slide 8: NAT的配置
NAT配置步骤
  接口IP地址配置
  使用访问控制列表定义哪些内部主机能做NAT
  决定采用什么公有地址，静态或地址池
  Router(config)#ip nat pool pool-name star-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length} [type rotary]
  指定地址转换映射
  Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip [extendable]
  Router(config)#ip nat inside source list access-list-number pool pool-name [overload]
  在内部和外部端口上启用NAT
定义地址池
静态NAT地址映射
动态NAT或PAT地址映射

## Slide 9: 静态NAT配置4-1
将内网地址192.168.100.2、192.168.100.3静态转换为合法的外部地址61.159.62.131、61.159.62.132，以便访问外网或被外网访问
192.168.100.2～192.168.100.254/24
………
内部网络
192.168.100.1
61.159.62.130
NAT内部端口
NAT外部端口
Internet
F1/0
F0/0

## Slide 10: 静态NAT配置4-2
设置外部端口的IP地址：
设置内部端口的IP地址：
建立静态地址转换
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 61.159.62.130 255.255.255.248
Router(config-if)#no shut
Router(config)#interface FastEthernet 1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.100.2 61.159.62.130
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.100.3 61.159.62.131

## Slide 11: 静态NAT配置4-3
在内部和外部端口上启用NAT
配置默认路由
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config)#interface FastEthernet 1/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 61.159.62.129

## Slide 12: 静态NAT配置4-4
Internet
192.168.100.2
192.168.100.3
155.34.2.3
SA
192.168.100.2
SA
61.159.62.131
DA
61.159.62.131
DA
192.168.100.2
NAT
NAT转换表
协议 | 内部用局部IP地址 | 内部用全局IP地址 | 外部用全局IP地址
TCP | 192.168.100.2 | 61.159.62.131 | 155.34.2.3
TCP | 192.168.100.3 | 61.159.62.132 | 155.34.2.3
192.168.100.1
61.159.62.130

## Slide 13: NAT端口映射
NAT
建立NAT端口映射关系
配置实例
Router(config)#ip nat inside source static protocol local-ip UDP/TCP-port global-ip UDP/TCP-port [extendable]
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.2 80 61.159.62.131 8080 extendable
Internet
192.168.100.2
61.159.62.131 8080
192.168.100.2 80
协议 | 内部用局部IP地址 | 内部用全局IP地址 | 外部用全局IP地址
TCP | 192.168.100.2:80 | 61.159.62.131:8080 | 155.34.2.3
Notes: 介绍NAT端口映射，明确NAT端口转换的作用和意义，明确extendable参数的作用

## Slide 14: 动态NAT配置3-1
将内部地址192.168.100.2～192.168.100.254转换为合法地址61.159.62.131～61.159.62.190，以便访问Internet
192.168.100.2～192.168.100.254/24
………
内部网络
192.168.100.1
61.159.62.130
NAT内部端口
NAT外部端口
Internet
F0/0
F1/0

## Slide 15: 动态NAT配置3-2
设置外部端口的IP地址：
设置内部端口的IP地址：
定义访问控制列表
定义合法IP地址池
实现网络地址转换
在内部和外部端口上启用NAT，以及配置默认路由
  与静态NAT配置相同
  Router(config)#access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
  Router(config)#ip nat pool test0 61.159.62.131 61.159.62.190 netmask 255.255.255.192
  Router(config)#ip nat inside source list 1 pool test0
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 61.159.62.130 255.255.255.192
Router(config-if)#no shut
Router(config)#interface FastEthernet 1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

## Slide 16: 动态NAT配置3-3
Internet
192.168.100.2
192.168.100.3
155.34.2.3
SA
192.168.100.2
SA
61.159.62.131
DA
61.159.62.131
DA
192.168.100.2
NAT
NAT转换表
协议 | 内部用局部IP地址 | 内部用全局IP地址 | 外部用全局IP地址
TCP | 192.168.100.2 | 61.159.62.131 | 155.34.2.3
TCP | 192.168.100.3 | 61.159.62.132 | 155.34.2.3
192.168.100.1
61.159.62.130

## Slide 17: PAT配置5-1
将内部网络地址10.1.1.1～10.1.1.254转换为合法的地址61.159.62.131/29，以便访问Internet
10.1.1.2～10.1.1.254/24
………
内部网络
10.1.1.1
61.159.62.130
NAT内部端口
NAT外部端口
Internet
F0/0
F1/0

## Slide 18: PAT配置5-2
设置外部端口的IP地址：
设置内部端口的IP地址：
定义访问控制列表：
定义合法IP地址池：
实现网络地址转换：
在内部和外部端口上启用NAT，以及配置默认路由
  与静态NAT配置相同
Router(config)#access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat pool onlyone 61.159.62.131 61.159.62.131 netmask 255.255.255.248
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool onlyone overload
进行端口复用
  Router(config)#interface FastEthernet 0/0
  Router(config-if)#ip address 61.159.62.130 255.255.255.192
  Router(config-if)#no shu
  Router(config)#interface FastEthernet 1/0
  Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  Router(config-if)#no shu

## Slide 19: PAT配置5-3
Internet
10.1.1.2
10.1.1.3
155.34.2.3
SA
10.1.1.2
SA
61.159.62.131
DA
61.159.62.131
DA
10.1.1.2
NAT
NAT转换表
协议 | 内部用局部IP地址 | 内部用全局IP地址 | 外部用全局IP地址
TCP | 10.1.1.2:1028 | 61.159.62.131:1028 | 155.34.2.3
TCP | 10.1.1.2:11212 | 61.159.62.131:11212 | 155.34.2.3
10.1.1.1
61.159.62.130

## Slide 20: PAT配置5-4
复用路由器外部接口地址
10.1.1.2～10.1.1.254/24
………
内部网络
动态IP
Internet
F0/0
F1/0

## Slide 21: PAT配置5-5
定义内部访问列表
定义合法的IP地址池
  由于直接使用外部接口地址，所以不再定义IP地址池
设置复用动态IP地址转换
在内部和外部端口上启用NAT，以及配置默认路由
  与静态NAT配置相同
Router(config)#access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 0/0
overload
外部接口

## Slide 22: 小结
请思考：
  企业为什么会在网络边界配置NAT呢？
  静态NAT、动态NAT、PAT各有何区别？
  什么情况下会使用NAT端口映射？

## Slide 23: 验证NAT的配置
查看NAT转换条目
  Router# show ip nat translations [verbose]
  verbose：显示详细的NAT转换条目信息
Router#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 207.35.18.2:6002 192.168.1.3: 6002 207.35.14.83: 6002 207.35.14.83: 6002
icmp 207.35.18.2:15488 192.168.1.3: 15488 207.35.14.83: 15488 207.35.14.83: 15488
icmp 207.35.18.2:14225 192.168.1.2:14225 207.35.14.83:14225 207.35.14.83:14225
icmp 207.35.18.2:14481 192.168.1.2:14481 207.35.14.83:14481 207.35.14.83:14481
--- 207.35.18.6 192.168.2.2 --- ---
Router#show ip nat translations verbose
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
Icmp 207.35.18.2:31634 192.168.1.2:31634 207.35.14.83:31634 207.35.14.83:31634
create 00:00:14, use 00:00:14 timeout:60000, left 00:00:45, Map-Id(In): 1,
flags:
extended, use_count: 0, entry-id: 36, lc_entries: 0
--- 207.35.18.6 192.168.2.2 --- ---
create 00:34:40, use 00:27:57 timeout:0,
flags:
static, use_count: 0, entry-id: 1, lc_entries: 0
静态NAT条目
PAT动态条目
协议
内部全局地址
内部局部地址
外部局部地址
外部全局地址
NAT转换条目的创建时间、使用时间、超时时间值
静态NAT条目永远存在
查看NAT统计信息
  Router#show ip nat statistics

## Slide 24: NAT转换条目超时时间
默认情况下
  UDP超时值：5分钟
  DNS超时值：1分钟
  TCP超时值：24小时
更改超时时间配置
  Router(config)#ip nat translation { dns-timeout | icmp-timeout | tcp-timeout | udp-timeout } { seconds | never }

## Slide 25: 清除NAT转换条目
清除NAT转换表中的所有条目
  Router#clear ip nat translation *
清除包含内部转换的转换条目
  Router#clear ip nat translation inside local-ip global-ip
清除包含外部转换的转换条目
  Router#clear ip nat translation outside local-ip global-ip
静态NAT条目不会被清除

## Slide 26: NAT的故障处理2-1
常见问题
  ACL阻止转换后的流量
  进行地址转换的ACL不全
  overload参数漏配
  不对称路由问题
  动态地址池IP地址范围配置错误
  动态地址池与静态转换地址重叠
  Inside和outside接口配置错误

## Slide 27: NAT故障处理2-2
NAT故障的排除
  检查物理设备和NAT配置
  通过show命令查看NAT的各种信息
  通过debug ip nat命令跟踪NAT操作
R1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
*Mar 1 00:03:56.875: NAT: s=192.168.4.2->145.52.23.2, d=1.1.1.1 [52225]
*Mar 1 00:03:57.667: NAT*: s=192.168.4.2->145.52.23.2, d=1.1.1.1 [52481]
*Mar 1 00:03:57.811: NAT*: s=1.1.1.1, d=145.52.23.2->192.168.4.2 [52481]
s＝192.168.4.2表示源地址是192.168.4.2
d＝1.1.1.1表示目的地址是1.1.1.1
192.168.4.2->145.52.23.2表示将地址192.168.4.2转换为 145.52.23.2

## Slide 28: 本章总结
NAT的配置
NAT实现方法的工作过程
NAT的特性
动态NAT
静态NAT
网络地址转换（NAT）
PAT
NAT的概念与实现方式
NAT的故障处理
NAT概述
验证NAT的配置
NAT的术语与转换表

## Slide 29: 作业
预习作业
  预习目标
    理解动态路由的基本概念和原理
    理解距离矢量路由协议和链路状态路由协议
    了解有类路由和无类路由
    掌握RIP协议的基本配置
  预习下一章学生用书，完成预习作业
    动态路由协议的度量有哪些？

## Slide 30: 实验：配置NAT实现网络访问4-1
需求描述
  要求公司内部服务器192.168.2.2采用静态NAT转换为145.52.23.6
  将内部网络地址192.168.3.0/24和192.168.4.0/24采用PAT转换为合法的外部地址145.52.23.1～145.52.23.5
Internet
服务器区
VLAN3
VLAN4
VLAN2
NAT
SW2
SW3
SW1
Notes: 30

## Slide 31: 实验：配置NAT实现网络访问4-2
实现思路
  配置设备的接口地址和静态路由，实现网络互通
  配置静态NAT，使外网可以访问公司的服务器
  配置PAT，实现公司内网能够访问Internet
  验证配置的正确性
学员练习（阶段一）
  搭建实验环境
  配置设备的接口地址和静态路由，实现网络互通
Notes: 31

## Slide 32: 实验：配置NAT实现网络访问4-3
学员练习（阶段二）
  配置静态NAT，使外网可以访问公司的服务器
  配置PAT，实现公司内网能够访问Internet
  验证配置的正确性
Notes: 32

## Slide 33: 实验：配置NAT实现网络访问4-4
学员答辩
  讲解实验思路、步骤
  实施过程中的问题分析
  每人或每组控制在10分钟内
教员点评
  解决技术难点
  点评学员表现
Notes: 33

## Slide 34
谢谢