## Slide 1: 目标
理解VLAN的原理
理解Trunk的原理
会配置VLAN和Trunk
会配置以太网通道

## Slide 2: 本章结构
VLAN Trunk
静态VLAN的配置
Trunk概述
Trunk的排错
虚拟局域网VLAN
VLAN的概念及优势
VLAN概述
配置以太网通道
VLAN的种类
Trunk的配置

## Slide 3: VLAN概述与优势
分割广播域
  物理分割
  逻辑分割
VLAN的优势
  控制广播
  增强网络安全性
  简化网络管理
广播域
VLAN 1
VLAN 2
广播域
广播
Notes: 补充案例
例如，我们曾经参加过的某些产品发布会之类的大会，演讲者可能演讲的是英语，而听众可能需要听到的语言是英语、汉语或法语等。如何解决呢？我们需要多个演讲者、多个会场，但这不是最好的办法。我们可以使用同声翻译的耳机，大家仍然坐在一个会场中，但是通过耳机听到的是自己需要的语言
那么在这里，通过使用耳机不同的波段，坐在同一个会议厅中的人被分成了多个不同的逻辑的组，类似于VLAN
而我们前面说的分在多个会场中，就是一种物理分割的方法，类似于不同的部门使用各自的交换机

## Slide 4: VLAN的种类
主机A
主机B
主机C
主机D
交换机
VLAN表
Port 1
Port 2
Port 7
Port 10
端 口 | 所属VLAN
Port1 | VLAN5
Port2 | VLAN10
…… | ……
Port7 | VLAN5
…… | ……
Port10 | VLAN10
静态VLAN
  基于端口划分静态VLAN
动态VLAN
  基于MAC地址划分动态VLAN

## Slide 5: 静态VLAN的配置2-1
VLAN的范围
VLAN ID范围 | 范围 | 用途
0，4095 | 保留 | 仅限系统使用 用户不能查看和使用这些VLAN
1 | 正常 | Cisco默认VLAN 用户能够使用该VLAN，但不能删除它
2-1001 | 正常 | 用于以太网的VLAN 用户可以创建、使用和删除这些VLAN
1002-1005 | 正常 | 用于FDDI和令牌环的Cisco默认VLAN 用户不能删除这些VLAN
1006-1024 | 保留 | 仅限系统使用 用户不能查看和使用这些VLAN
1025-4094 | 扩展 | 仅用于以太网VLAN
Notes: 讲解VLAN的范围，在讲解完成802.1q后可以回应此处，说明为什么是0～4095。另外，不需要讲解FDDI（可以简要说明）。

## Slide 6: 静态VLAN的配置2-2
配置静态VLAN的步骤
  创建VLAN
  将交换机的端口加入到相应的VLAN中
  验证VLAN的配置
Notes: 本页开始讲解VLAN的配置，在讲解过程中配合演示把命令串起来，让学员比较清楚的看到整个配置过程。

## Slide 7: 创建VLAN2-1
创建VLAN有两种方法
  VLAN数据库配置模式
  全局配置模式
  Switch(config)#vlan vlan-id
  Switch(config-vlan)#name vlan-name
  Switch#vlan database
  Switch(vlan)#vlan vlan-id [name vlan-name]
  Switch(vlan)#exit
添加VLAN并命名，
如不指定名称
系统会使用默认名称
进入VLAN数据库模式
保存退出
添加一个VLAN
给VLAN命名，
此命令可选
Notes: 创建VLAN，需要明确使用VLAN数据库方式配置vlan，已经不被推荐，后续的ios可能不再支持。

## Slide 8: 创建VLAN2-2
创建VLAN示例
  VLAN数据库配置模式创建VLAN
  全局配置模式创建VLAN
  Switch#vlan database
  Switch(vlan)#vlan 2 name test20
  VLAN 2 added:
  Name: test20
  Switch(vlan)#exit
  APPLY completed.
  Exiting....
添加VLAN2，并命名为test20；
如果不指定VLAN名称，交换机自动
使用默认名称VLAN0002
保存退出
  Switch(config)#vlan 2
  Switch(config-vlan)#name test20
命名为test20（可选）

## Slide 9: 删除VLAN
删除VLAN
  使用no vlan vlan-id命令删除VLAN
    VLAN数据库中删除VLAN
    全局模式下删除VLAN
  Switch# vlan database
  Switch(vlan)# no vlan 20
  Deleting VLAN 20...
  Switch(vlan)#exit
  APPLY completed.
  Exiting....
  Switch# configure terminal
  Switch(config)# no vlan 20

## Slide 10: 将端口加入VLAN
将端口加入VLAN
  同时将多个端口加入VLAN
  还原接口为默认配置状态
  Switch(config)# interface interface-id
  Switch(config-if)# switchport mode access
  Switch(config-if)# switchport access vlan vlan-id
  Switch(config-if)# no switchport access vlan vlan-id
进入要配置的端口
定义二层端口模式
将端口添加到VLAN中
将端口从某个VLAN中删除
  Switch(config)# interface range f0/1 – 10
  Switch(config-if-range)# switchport access vlan vlan-id
  Switch(config)# default interface interface-id
Notes: 首先，讲解单一端口的配置；
然后，说明有时同一交换机都属于一个VLAN，如果一个端口一个端口的配置十分繁琐，所以可以使用range命令对多个端口同时进行操作；

## Slide 11: 验证VLAN的配置
查看所有VLAN的摘要信息
查看指定VLAN信息
  Switch# show vlan brief
  Switch# show vlan id vlan-id
Notes: 通过查看VLAN信息，验证vlan的添加与删除。

## Slide 12: VLAN配置实例
需求描述
  创建VLAN 10、20、30，VLAN 30命名为caiwu
  如图所示将交换机端口添加到VLAN中
交换机
VLAN 10
VLAN 30
VLAN 20
F0/5~F0/10
F0/16~F0/20
F0/11~F0/15
  Switch(config)#vlan 10,20
  Switch(config-vlan)#exit
  Switch(config)#vlan 30
  Switch(config-vlan)#name caiwu
  Switch(config-vlan)#exit
  Switch(config)#interface range f0/5 – 10
  Switch(config-if-range)#switchport mode access
  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
  Switch(config-if-range)#exit
  Switch(config)#interface range f0/11 – 15
  Switch(config-if-range)#switchport mode access
  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
  Switch(config-if-range)#exit
  Switch(config)#interface range f0/16 – 20
  Switch(config-if-range)#switchport mode access
  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
  Switch(config-if-range)#end
  Switch#show vlan brief
  VLAN Name Status Ports
  ---- --------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
  Fa0/21, Fa0/22,Fa0/23, Fa0/24
  10 VLAN0010 active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
  Fa0/9, Fa0/10
  20 VLAN0020 active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
  Fa0/15
  30 caiwu active Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,Fa0/19
  Fa0/20
  1002 fddi-default act/unsup
  1003 token-ring-default act/unsup
  1004 fddinet-default act/unsup
  1005 trnet-default act/unsup
Notes: 讲解实验环境，明确配置过程。根据实验环境，进行配置（明确配置的先后顺序）讲解。然后在进行相应的演示。

## Slide 13: 小结
请思考
  如下图所示，交换机连接4台电脑，连接到1、2、3、4端口上，分别属于VLAN1、2、3、4，请按照要求在交换机上做相应的配置。
Vlan 1
1
2
3
4
Vlan 3
Vlan 2
Vlan 4

## Slide 14: Trunk的作用2-1
如何实现交换机之间的VLAN通信
  为每一个VLAN提供一条链路？
VLAN 30
VLAN 30
VLAN 20
VLAN 20
VLAN 10
VLAN 10
如果有100个VLAN怎么办呢？

## Slide 15: Trunk的作用2-2
如何实现交换机之间的VLAN通信
  只使用一条链路，且通过标识来区分不同VLAN的数据
VLAN 30
VLAN 30
VLAN 20
VLAN 20
VLAN 10
VLAN 10
接入链路
中继链路
交换网络中的链路类型
  接入链路
  中继链路

## Slide 16: VLAN跨交换机通信过程
交换机给往其他交换机的数据帧打上VLAN标识
VLAN 30
VLAN 30
VLAN 20
VLAN 20
VLAN 10
VLAN 10

## Slide 17: VLAN的标识
在以太网上实现中继，有两种封装类型
  ISL（Cisco私有标准）
  IEEE 802.1q
ISL帧格式
DA
SA
以太类型/长度
数据
CRC
26字节ISL头
4字节ISL尾
Notes: ISL为Cisco私有标准不作为重点讲解，只是让学员了解ISL的结构；了解ISL只是对帧进行封装，而没有修改帧中的任何内容。
802.1q为公共标准需要重点讲解。
不同厂商交换机进行互联时需要使用共有标准，即802.1q。

## Slide 18: IEEE 802.1q
IEEE 802.1q工作原理
中继链路
接入链路
802.1q 标记 4字节
VLAN 20
VLAN 20
标准以太网帧
TPID
Priority
CFI
VLAN ID
TCI
Data
DA
SA
Type
CRC
Data
DA
SA
Type
CRC
Tag
带有802.1q标记的以太网帧
IEEE 802.1q帧格式
12bit，可标识的VLAN ID为4096个
Notes: 首先，通过动画演示802.1q的工作过程，添加VLAN标签为4字节；
然后，通过帧结构分析添加的4字节标签；
此处可以通过抓包进行演示，抓包需要配置端口镜像，需要提前准备实验环境；

## Slide 19: Native VLAN概述
Native VLAN
  不支持VLAN的交换机混合部署
  允许交换机从Trunk端口上转发未被标记的帧
  Cisco Catalyst交换机默认Native VLAN是VLAN 1
  Trunk端口互联Native VLAN必须相同
VLAN 1
VLAN 1
VLAN 2
VLAN 2
VLAN 3
VLAN 3
SW1
SW2
802.1q
主机A
主机B

## Slide 20: Trunk的模式和协商
DTP动态中继协议
Trunk的模式
  接入（Access）
  干道（Trunk）
  动态企望（Dynamic desirable）
  动态自动（Dynamic auto）
  非协商（Nonegotiate）
Trunk模式协商结果
SW1端口模式 | SW2端口模式 | SW1结果 | SW2结果
trunk | dynamic auto | trunk | trunk
trunk | dynamic desirable | trunk | trunk
dynamic auto | dynamic auto | access | access
dynamic auto | dynamic desirable | trunk | trunk
dynamic desirable | dynamic desirable | trunk | trunk
trunk、nonegotiate | trunk | trunk | trunk
trunk、nonegotiate | dynamic auto | trunk | access
trunk、nonegotiate | dynamic desirable | trunk | access

## Slide 21: 小结
请思考
  什么是Trunk Link，什么是Access Link？
  链路两端接口模式分别为：
    Trunk、Access
    dynamic desirable、dynamic auto
    Trunk、dynamic auto
  试分析上述三种情况交换机间链路类型。
  如果需要与其他厂家的交换机连接配置VLAN Trunk,需要使用哪种标记方式？
  带有VLAN标记的数据帧，普通的主机能否正确读出？
Notes: 前面一段主要讲解VLAN Trunk的理论部分，以提问进行总结。

## Slide 22: Trunk的配置2-1
配置步骤与命令
  进入接口配置模式
  选择封装类型
  将接口配置为Trunk
  指定Native VLAN（可选）
  Switch(config)#interface interface-id
  Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation { isl | dot1q | negotiate }
  Switch(config-if)#switchport mode {dynamic {desirable | auto} | trunk | access}
  Switch(config-if)#switchport trunk native vlan vlan-id
Notes: 讲解命令时，注意命令格式。此处需要说明，在配置3560时首先需要配置trunk的封装为dot1q，然后再配置接口为Trunk。
在配置2960二层交换机时，其只支持dot1q所以不需要配置封装类型，直接配置端口为Trunk。

## Slide 23: Trunk的配置2-2
其他配置
  禁止Trunk传送某个VLAN的数据，删除这个VLAN
  允许Trunk传送某个VLAN的数据，添加这个VLAN
    默认允许全部VLAN的数据通过
  查看接口模式、状态 ：
  Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove vlan-id
  Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add vlan-id
  Switch#show interface interface-id switchport
Notes: 当禁止某个VLAN数据通过Trunk接口时，需要在Trunk接口上删除这个VLAN，引出配置。
需要注意：默认情况下Trunk端口允许所以VLAN数据通过。

## Slide 24: Trunk配置实例3-1
需求描述
  SW1和SW2各创建3个VLAN，VLAN 1、2、3；
  交换机端口分配：VLAN 1：F0/1～F0/3；VLAN 2：F0/4～F0/10；VLAN 3：F0/11～F0/23
VLAN 3
VLAN 3
VLAN 2
VLAN 2
VLAN 1
VLAN 1
F0/24
F0/24
SW1
SW2
F0/1~F0/3
F0/1~F0/3
F0/4~F0/10
F0/4~F0/10
F0/11~F0/23
F0/11~F0/23
Notes: 以一个实例来演示跨交换机的VLAN通信。
首先，添加vlan；然后，将端口添加到vlan中；最后，配置交换机互联接口为Trunk模式，并通过show命令查看相关配置。

## Slide 25: Trunk配置实例3-2
查看端口模式、状态
  SW1#show interface f0/24 switchport
  Name: Fa0/24
  Switchport: Enabled
  Administrative Mode: trunk
  Operational Mode: trunk
  Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
  Operational Trunking Encapsulation: dot1q
  Negotiation of Trunking: On
  Access Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Voice VLAN: none
  Administrative private-vlan host-association: none
  Administrative private-vlan mapping: none
  Operational private-vlan: none
  Trunking VLANs Enabled: ALL
  Pruning VLANs Enabled: 2-1001
  Capture Mode Disabled
  Capture VLANs Allowed: ALL
接口模式配置为Trunk
接口工作模式为Trunk
Trunk协议类型为802.1q
Trunk可以承载所有的VLAN

## Slide 26: Trunk配置实例3-3
Trunk链路上移除VLAN 2
查看端口模式、状态
  SW1(config)#interface f0/24
  SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 2
  SW1#show interface f0/24 switchport
  Name: Fa0/24
  Switchport: Enabled
  Administrative Mode: trunk
  Operational Mode: trunk
  …………
  Operational private-vlan: none
  Trunking VLANs Enabled: 1,3-1005
  Pruning VLANs Enabled: 2-1001
  Capture Mode Disabled
不允许VLAN 2数据通过

## Slide 27: Trunk的排错
Trunk链路无法建立
  接口模式
  封装类型
  Native VLAN
F0/24
F0/1
F0/2
F0/2
F0/1
F0/24
PC1
PC2
PC3
PC4
SW1
SW2
SW1交换机配置
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 3
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
switchport mode dynamic auto
SW2交换机配置
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 3
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
switchport mode dynamic auto
检查交换机配置保证同一Vlan内主机可以通信

## Slide 28: 配置以太网通道3-1
EthernetChannel－以太通道
  多条线路负载均衡，带宽提高
  容错，当一条线路失效时，其他线路通信，不会丢包
配置为以太通道的接口，必须物理特性相同

## Slide 29: 配置以太网通道3-2
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 – 2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 1
配置接口为以太通道模式
B
A
f0/1
f0/3
f0/2
f0/4
要捆绑在一起的端口
以太通道的组号

## Slide 30: 配置以太网通道3-3
查看以太通道的配置
Switch# show etherchannel 1 summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1
Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1 Po1(SU) - Fa0/23(P) Fa0/24(P)

## Slide 31: 实验一： 配置VLAN2-1
实验环境
  PC1和PC3属于VLAN 2，PC2属于VLAN 3
  PC1的IP地址为：192.168.0.1/24
  PC2的IP地址为：192.168.0.2/24
  PC3的IP地址为：192.168.0.3/24
SW1
F0/1
F0/2
F0/3
PC2
PC1
PC3
Notes: 31

## Slide 32: 实验一： 配置VLAN2-2
需求分析
  配置VLAN，并将交换机接口加入VLAN
实现思路
  处于相同VLAN中的主机能够通信
  处于不同VLAN中的主机不能通信
学员练习
Notes: 32

## Slide 33: 实验二：配置Trunk2-1
实验环境
  公司网络现状无法满足公司要求
    现有网中广播很多导致网速慢
    各部门间可以互访，存在一定安全问题
需求描述
  使用VLAN技术从逻辑将整个网络进行划分
    限制广播报文，增强公司内部一定安全性
实现思路
  在交换机上划分VLAN，将端口添加到相应VLAN中
  配置交换机IP地址
  验证访问是否正常
Notes: 33

## Slide 34: 实验二：配置Trunk2-2
学员练习
  按照网络规划和网络拓扑进行配置
F0/2
F0/1
F0/1
F0/2
PC1
PC2
PC5
PC6
SW1
SW3
F0/2
F0/1
PC3
PC4
SW2
F0/14
F0/14
F0/15
F0/15
Notes: 34

## Slide 35
谢谢