## Slide 1: 目标
理解三层交换转发原理
会配置三层交换机实现VLAN间路由

## Slide 2: 本章结构
三层交换的应用
三层交换机的配置
三层交换机配置DHCP中继
三层交换
单臂路由的缺陷
初识三层交换
三层交换机的转发原理

## Slide 3: 单臂路由产生的瓶颈3-1
VLAN之间的通信需要路由器来完成
  VLAN增加导致数据量增大
  路由器与交换机之间路径成为整个网络的瓶颈
VLAN 1
VLAN 2

## Slide 4: 单臂路由产生的瓶颈3-2
增加路由器接口可以缓解流量瓶颈吗？
R1
SW1
主机A
主机B
SW2
主机C
主机D
F0/0
F0/1
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 40
可以缓解瓶颈问题吗？
VLAN 10

## Slide 5: 单臂路由产生的瓶颈3-3
单臂路由的缺陷
  “单臂”为网络骨干链路，容易形成网络瓶颈
  子接口依然依托于物理接口，应用不灵活
  VLAN间转发需要查看路由表，严重浪费设备资源

## Slide 6: 三层交换技术
使用三层交换技术实现VLAN间通信
三层交换=二层交换+三层转发
三层交换机采用硬件来交换和路由选择数据包。
如何实现？

## Slide 7: 传统的MLS2-1
以太帧头
CRC
IP包头
数据
3层转发过程中要重新封装2层
  三层交换机上，第3层引擎处理数据流的第一个包
以太帧头
IP包头
数据
CRC
VLAN 1
VLAN 2
以太帧头
IP包头
数据
CRC
以太帧头
CRC
ARP请求与响应
Notes: 当三层设备接收到一个数据帧，会拆除原三层交换机需要转发的数据帧，2个VLAN的帧格式相同，都是以太网的帧格式，但是需要封装新的源MAC地址和目标MAC地址，并且，因为帧头部的信息发生变化，最后的帧校验CRC也应当随之改变
在这个流中的多个数据包，其中只有第一个数据包是有三层交换机的三层引擎来处理的，处理的方式是软件方式，与路由器相同，三层引擎获取了新的2层封装信息后，路由这个数据包。

## Slide 8: 传统的MLS2-2
IP包头
以太帧头
CRC
IP包头
数据
以太帧头
IP包头
数据
CRC
以太帧头
IP包头
数据
CRC
交换ASIC从3层引擎中获悉2层重写信息在硬件中创建一个MLS条目，负责重写和转发数据流中的后续数据包
以太帧头
CRC
数据
VLAN 1
以太帧头
CRC
一次路由，多次交换
VLAN 2
Notes: 在第一个数据包转发完成后，在硬件中创建一个条目，用于后续的数据包由硬件执行的重新封装和快速转发有的2层封装，重新封装为需要转发的下一个网段的帧格式
明确MLS“一次路由，多次交换”的原理

## Slide 9: 基于CEF的MLS
CEF是一种基于拓扑转发的模型
  转发信息库（FIB）
  邻接关系表
10.10.10.2/32 VLAN 1
10.20.20.2/32 VLAN 2
主机A 10.10.10.2/24 0006.1be3.9366
主机B 10.20.20.2/24 000c.295e.1743
00061BE393660016C72E9700
000C295E17430016C72E9700
邻接关系表
FIB表
①主机A给B发
送单播数据包
0016.c72e.9700
②交换机查找
邻接关系表
③转发
VLAN 1
VLAN 2
Notes: 讲解基于CEF的MLS，其关键是两张转发信息表，其中FIB与路由表一一对应，是路由表的一个镜像。路由表更新时，FIB随之变化。而邻接关系表包含二层重写信息。
基于CEF的MLS转发过程，即发送单播，然后查找FIB和邻接关系表，重新封装数据帧，最后从相应端口进行转发。

## Slide 10: 虚接口概述2-1
在三层交换机上配置的VLAN接口为虚接口
  虚接口的引入使得应用更加灵活
  Switch(config)# interface vlan vlan-id
Notes: 主要说明其灵活性！下页中的过程可以有所体现，尤其是接口为Trunk时。

## Slide 11: 虚接口概述2-2
三层交换机VLAN间通信的转发过程
Int vlan 10
Int vlan 20
端口属于vlan 10
端口属于vlan 20
主机A
vlan 10
主机B
vlan 20
主机A访问主机B
Int vlan 10
Int vlan 30
Trunk
主机A
vlan 10
主机C
vlan 30
主机B
vlan 20
Int vlan 20
主机A访问主机C
主机B访问主机C

## Slide 12: 小结
请思考：
  CEF包含的两个转发信息表分别是什么？
  简述虚接口的作用，以及三层交换机VLAN间转发过程？

## Slide 13: 三层交换机的配置
在三层交换机启用路由功能
配置虚接口的IP
配置路由接口
  Switch(config)# ip routing
  Switch(config)# interface vlan vlan-id
  Switch(config-if)# ip address ip_address netmask
  Switch(config-if)# no shutdown
  Switch(config-if)# no switchport
Notes: 其余vlan、trunk命令和二层交换机相同。
如果启用接口路由功能，则和路由器接口相同，可以配置IP地址等。
这里重点讲解VLAN虚接口的内容，说明3类接口：
1.二层接口
2.三层接口
3.虚接口
对比虚接口和三层接口的区别，强调灵活性
讲解如果接口配置的是固定的IP地址会出现怎样的问题，对比来说明虚接口的灵活性

## Slide 14: 三层交换机实现VLAN互通3-1
需求描述
  按照图中规划配置实现VLAN间互通
Vlan 1
192.168.1.0/24
Vlan 2
192.168.2.0/24
Vlan 3
192.168.3.0/24
SW-3L
f0/1-10
f0/11-15
f0/16-23
f0/24
f0/24
192.168.2.156
192.168.3.156
Vlan 1：192.168.1.1/24 Vlan 2：192.168.2.1/24 Vlan 3：192.168.3.1/24
SW-2L
192.168.1.156

## Slide 15: 三层交换机实现VLAN互通3-2
在2层交换机上配置VLAN、Trunk
  SW-2L(config)#vlan 2
  SW-2L(config-vlan)#exit
  SW-2L(config)#vlan 3
  SW-2L(config-vlan)#exit
  SW-2L(config)#interface range f0/11 - 15
  SW-2L(config-if-range)#switchport access vlan 2
  SW-2L(config-if-range)#switchport mode access
  SW-2L(config)#interface range f0/16 - 23
  SW-2L(config-if-range)#switchport access vlan 3
  SW-2L(config-if-range)#switchport mode access
  SW-2L(config)#interface f0/24
  SW-2L(config-if)#switchport mode trunk
配置Trunk
将端口加入VLAN
添加VLAN
配置3层交换机
  SW-3L(config)#vlan 2
  SW-3L(config-vlan)#exit
  SW-3L(config)#vlan 3
  SW-3L(config-vlan)#exit
  SW-3L(config)#interface fastEthernet 0/24
  SW-3L(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
  SW-3L(config-if)#switchport mode trunk
添加VLAN
配置Trunk
  SW-3L(config)#ip routing
  SW-3L(config)#interface vlan 1
  SW-3L(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  SW-3L(config-if)#no shut
  SW-3L(config)#interface vlan 2
  SW-3L(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  SW-3L(config-if)#no shut
  SW-3L(config)#interface vlan 3
  SW-3L(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  SW-3L(config-if)#no shut
启动路由功能
配置VLAN的IP地址

## Slide 16: 三层交换机实现VLAN互通3-3
在三层交换机上查看路由表
  SW-3L#show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route
  Gateway of last resort is not set
  C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
  C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
  C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan3

## Slide 17: 在三层交换机上配置路由2-1
需求描述
  配置路由实现内网访问路由器及其外网
Vlan 1
192.168.1.0/24
Vlan 2
192.168.2.0/24
Vlan 3
192.168.3.0/24
SW-3L
f0/1-10
f0/11-15
f0/16-22
f0/24
f0/24
192.168.2.156
192.168.3.156
Vlan 1：192.168.1.1/24 Vlan 2：192.168.2.1/24 Vlan 3：192.168.3.1/24
SW-2L
f0/23 10.1.1.1/30
f0/0 10.1.1.2/30
192.168.1.156
Router

## Slide 18: 在三层交换机上配置路由2-2
VLAN、Trunk配置
在三层交换机上配置路由
在路由器上配置接口和路由
  SW-3L(config)#int f0/23
  SW-3L(config-if)#no switchport
  SW-3L(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
  SW-3L(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
  Router(config)#interface f0/0
  Router(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
  Router(config-if)#no shutdown
  Router(config-if)#exit
  Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
  Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.1
  Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1
配置路由接口，配置IP地址
配置默认路由
在三层交换机上查看路由表
  SW-3L#show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route
  Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0
  10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
  C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/23
  C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
  C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
  C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan3
  S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.2
默认路由

## Slide 19: 三层交换机配置DHCP中继3-1
Vlan 2
192.168.2.0/24
Vlan 100
192.168.100.100/24
Vlan 3
192.168.3.0/24
SW-3L
f0/1-10
f0/20
f0/11-15
f0/24
f0/24
Vlan 1：192.168.1.1/24 Vlan 2：192.168.2.1/24 Vlan 3：192.168.3.1/24
SW-2L
DHCP服务器
DHCP中继代理
  Switch(config-if)# ip helper-address DHCPsrv-IPAddress
VLAN2、VLAN3通过DHCP服务器动态获得IP地址
DHCP中继配置

## Slide 20: 三层交换机配置DHCP中继3-2
三层交换机配置
  SW-3L(config)#interface vlan 2
  SW-3L(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  SW-3L(config-if)#ip helper-address 192.168.100.100
  SW-3L(config-if)#no shutdown
  SW-3L(config)#interface vlan 3
  SW-3L(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  SW-3L(config-if)#ip helper-address 192.168.100.100
  SW-3L(config-if)#no shutdown
  SW-3L(config)#interface vlan 100
  SW-3L(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  SW-3L(config-if)#no shutdown
DHCP中继

## Slide 21: 三层交换机配置DHCP中继3-3
请思考：
DHCP服务器如何配置？
  DHCP服务器需要配置三个地址池：
  192.168.2.0
  192.168.3.0
  192.168.100.0

## Slide 22: 本章总结
三层交换的应用
三层交换机的配置
三层交换机配置DHCP中继
三层交换
单臂路由的缺陷
初识三层交换
三层交换机的转发原理

## Slide 23: 实验案例：三层交换机配置3-1
实验环境
需求描述
  在R1上配置DHCP服务器，PC自动获得IP地址和网关
  配置设备实现全网互通
VLAN10:192.168.10.1/24
VLAN20:192.168.20.1/24
VLAN20
VLAN10
F0/14
F0/0
SW1
F0/15
F0/0
F0/0
R2
Lo0:192.168.1.1/32
.2
.1
192.168.0.0/30
R1
Notes: 23

## Slide 24: 实验案例：三层交换机配置3-2
实现思路
  DHCP服务器和PC不是同一VLAN，需配置DHCP中继
  在三层交换机上配置三层交换和路由实现全网互通
学员练习（阶段一）
  在SW1上创建VLAN 10和VLAN 20，并划分端口
  在SW1上配置路由接口，配置默认路由
  在R2上配置Loopback接口，配置静态路由
Notes: 24

## Slide 25
谢谢