## Slide 1
目标
理解路由的原理
配置静态路由和默认路由
排查静态路由简单故障
Notes: 1

## Slide 2: 本章结构
静态路由
静态路由和默认路由
静态路由
静态路由和默认路由的配置
路由原理
默认路由
静态路由配置命令
静态路由的故障案例
路由器转发数据包的封装过程
交换与路由对比
路由器的工作原理
路由表的形成

## Slide 3: 路由概述
路由
  跨越从源主机到目标主机的一个互联网络来转发数据包的过程
主机A
192.168.1.0
10.10.1.0
主机B
能够将数据包转发到正确的目的地，并在转发过程中选择最佳路径的设备－路由器
Notes: 首先，通过提问方式回顾交换机的工作原理，以及交换机通过MAC地址进行数据报文的抓发。
然后，提问路由器是如何进行数据抓发的呢？引出路由等相关概念。
最后，进行路由器、路由、路由表等概念的相关讲解。
学员第一次接触路由概念，所以尽量用浅显的语言解释概念，方便学员理解

## Slide 4: 路由器的工作原理
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | E0
2.0 | S0
4.0 | S0
路由表 | 
网段 | 接口
1.0 | S0
2.0 | S0
4.0 | E0
1.1
4.1
1.0
4.0
E0
E0
S0
S0
2.1
2.2
A
B
主机1.1要发送数据到4.1
路由器收到数据，查看数据包中的目标地址为4.1，查找路由表
路由器A根据路由表转发数据到S0口
路由器B接收到数据包，查看数据包的目标地址，并查找路由表
路由器B根据路由表转发数据到E0口
主机4.1接收到数据包
Data
Data
Data
Data
Data
Notes: 主要是讲述路由器转发数据的过程，即：
接收数据包→查看目的地址→与路由表进行匹配找到转发端口→转发到该端口
生活案例：
可以以站在交叉路口，根据地图或路标查找未知的目的地，选择正确的路口为例
具体路由器工作过程：
1）主机1.1要发送数据包给主机4.1，因为IP地址不在同一网段，主机会将数据包发送给本网段的网关路由器A。
2）路由器A接收到数据包，查看数据包IP首部中的目标IP地址，再查找自己的路由表。数据包的目标IP地址是4.1，属于4.0网段，路由器A在路由表中查到4.0网段转发的接口是S0接口。于是，路由器A将数据包从S0接口转发出去。
3）网络中的每个路由器都是按这样的步骤去转发数据，直到到达了路由器B，用同样的转发方法，从E0口转发出去，4.1主机接收到这个数据包。
此处建议明确同网段的主机通信，与不同网段的主机通信的区别。同网段直接查找主机，而不同网段需要将数据包发送给网管。
生活案例：
找同一班的学员，在教师内直接可以找到；而找其他班的学员，就需要走出教室门道其他班找。这里同一个班的学员相当于一个网段，而教师门相当于网关。

## Slide 5: 路由表的形成
路由表
  路由器中维护的路由条目的集合
  路由器根据路由表做路径选择
路由表的形成
  直连网段
    配置IP地址，端口UP状态，形成直连路由
  非直连网段
路由表 | 
网段 | 接口
192.168.1.0/24 f0/0
10.0.0.0/8 f0/1
192.168.1.1/24
f0/0
f0/1
20.0.0.0/8
对于非直连的网段，需要静态路由或动态路由，将网段添加到路由表中
10.1.1.1/8
Notes: 根据前面的见解，本页首先，需要明确什么是路由表。然后，讲解路由表是如何进行形成的，引出直连网段和非直连网段。
需要明确，直连网段在路由表中成为直连路由的条件是在接口配置IP地址，并且端口的状态为UP。
对于非直连路由就需要通过其他凡是添加到路由表中，引出下一页静态路由。

## Slide 6: 静态路由
静态路由
  由管理员手工配置的，是单向的
  缺乏灵活性
S0
S0
192.168.1.0/24
A
B
192.168.2.2
192.168.2.1
目的地为192.168.1.0时，需将数据包转发给路由器B的192.168.2.1的接口
Notes: 前面讲了路由器的工作原理是通过路由表转发数据，那么路由表中的表项是怎么来的？直连路由有直连网段形成，然后非直连的路由需要静态路由或动态路由来填进路由器的路由表中。
静态路由的原理讲解要在学员对于路由表的理解之上，从非直连网络引入进行讲解。说明数据包如果要到达非直连网络需要在路由表中填加条目，所以需要手动填加路由条目。
然后明确静态路由的优缺点，需要重点强调静态路由是单向的配置时必须双向配置，这是学员最容易出现的错误。

## Slide 7: 默认路由
默认路由
  当路由器在路由表中找不到目标网络的路由条目时，路由器把请求转发到默认路由接口
S0
S0
192.168.1.0/24
A
B
192.168.2.2
192.168.2.1
目的地为庞大的地址集合，可将数据包转发给路由器A的192.168.2.2接口
Stub Network-末节网络
Notes: 当访问Internet时，由于地址条目众多，要配置的静态路由也十分的多，但是对于一些网络出口只有一个，即无论到哪的数据包都需要从这个出口转发出去，这时有没有更简单的配置方法呢？引出默认路由，然后讲解默认路由的概念。
需要明确在默认路由可以匹配所有网段，但是其优先级最低，当目标地址既匹配静态路由又匹配默认路由时，优选静态路由条目对应端口进行转发。当静态路由失效时，才匹配默认路由，根据默认路由进行转发。
生活案例：
你站在楼道的最末端，不论去哪里，都只有一个方向可以走，那么，可以给你设置一条默认路由：你不论去哪儿，都要向这个方向走。但是如果站在楼道的中央，你至少有两种选择，向左或向右，那么这个时候至少需要配置一条静态路由。

## Slide 8: 路由器转发数据包的封装过程
Host A
Host B
A
B
E0
E1
E0
E1
192.168.1.2/24
00-11-12-21-11-11
192.168.1.1/24
00-11-12-21-22-22
10.1.1.1/8
00-11-12-21-33-33
10.1.1.2/8
00-11-12-21-44-44
192.168.2.1/24
00-11-12-21-55-55
192.168.2.2/24
00-11-12-21-66-66
00-11-12-21-55-55
00-11-12-21-66-66
SA:192.168.1.2/24
DA:192.168.2.2/24
00-11-12-21-33-33
00-11-12-21-44-44
SA:192.168.1.2/24
DA:192.168.2.2/24
00-11-12-21-22-22
00-11-12-21-11-11
SA:192.168.1.2/24
DA:192.168.2.2/24
Notes: 本页讲解数据包在经过路由器的时候，拆掉二层的封装，变成本网段的封装方式，因此，在本页PPT中，可以看出目的MAC地址和源MAC地址在不断地变化。
扩展：整个过程中IP地址是不变的，但是如果路由器配置了NAT则IP定会发生改变。

## Slide 9: 交换与路由对比
路由工作在网络层
  根据“路由表”转发数据
  路由选择
  路由转发
交换工作在数据链路层
  根据“MAC地址表”转发数据
  硬件转发
Notes: 此处学员已经学过交换的一些知识，但是刚刚接触路由，因此不需要深入对比，只需强调路由与交换位于不同的层次，路由表中的目的地址指向的是一个网段，而交换机的转发表指向的是一台具体的机器，因此，路由器工作在广域网环境中
生活案例：
可以以邮局和公司的前台为例：
你给你的朋友寄一封信，邮局只需要看他的城市名和所在街道或单位，不会注意你朋友的名字这样详细的信息。而信到了你朋友单位的前台，前台注意的是这封信是寄给哪个人的，然后把信交给你的朋友。那么邮局就像路由器，你朋友单位的前台就像交换机

## Slide 10: 静态路由和默认路由的配置
静态路由的配置
默认路由的配置
代表任何网络
  Router(config)# ip route network mask {address | interface}
  Router（config）# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 address

## Slide 11: 配置实例一
实现两台主机互通
  在没有配置路由条目的情况下
  让R1知道30.0.0.0，让R2知道10.0.0.0
F0/0
F0/1
F0/1
R2
F0/0
10.0.0.0/24
30.0.0.0/24
20.0.0.0/24
R1
我想去30.0.0.0
我不知道30.0.0.0
  R1(config)#ip route 30.0.0.0 255.255.255.0 20.0.0.2
  R2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 20.0.0.1
  R1# show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - -IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route
  Gateway of last resort is not set
  10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C 20.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
  30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  S 30.0.0.0 [1/0] via 20.0.0.1
直连路由
静态路由
直连路由网段所在端口
静态路由下一跳地址

## Slide 12: 配置实例二
实现内网主机访问Internet服务器
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
F0/0
F0/1
F0/1
R1
R2
R1的F0/0：192.168.1.254/24
R1的F0/1：200.0.0.1/24
R2的F0/1：200.0.0.2/24
  R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
  R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.0.0.1

## Slide 13: 故障排查
分层检查
  从物理层检查，查看端口状态来排除接口、线缆等问题
  查看IP地址和路由等的配置是否正确
分段检查
  将网络划分成多个小的段，逐段排除错误
Notes: 简要介绍故障的处理，不仅仅是静态路由的故障处理，一般出现故障都可以按照这两种方法进行排除。
分层检查，根据TCP/IP5层网络模型，从低到高一层一层进行检查，排除，直到找到故障。
分段检查，将网络划分成多个小的段，逐段排除错误。
两种方法一般结合使用。

## Slide 14: 故障排除案例一
需求分析
  R1与R2无法正常通信
排除步骤
  排除物理故障
  排除IP地址故障
F0/0
F0/0
R1
R2
192.168.1.0/24
Notes: 根据错误问题提前搭好网络环境，本案例的网络环境要求：
1、R1接口F0/0处于administrative down；如果是line protocol is down则需要检查线路。
2、R2接口F0/0地址配置错误，192.168.2.1；
需要注意：如果双方可以ping通，但是其所带客户端无法互通，则可能是路由配置出现问题。
讲解时，可以进行提问，让学员根据具体的排查方法。然后按照物理层，数据链路层，网络层、传输层、应用层的顺序进行检查。

## Slide 15: 故障排除案例二
需求分析
  R1为分公司网关；R2为总公司网关
  通过静态路由实现网络互通
请思考
  是否只在R1上配置默认路由，而不需要在R2上配置？
  在R1和R2路由器上都配置默认路由，这种部署对网络通信是否有影响？
Loopback 0
192.168.10.0/24
Loopback 0
192.168.20.0/24
F0/0
F0/0
R1
R2
192.168.1.0/24
Notes: 首先讲述网络环境，然后让学员回答请思考问题。
然后，在路由器上配置默认路由。并进行traceroute命令测试，发现产生路由环路。
路由环路的产生会导致网络带宽被占用，数据包无法到达正确的目的地点等。
最后，说明两端都配置默认路由部署的问题，并进行修改。
生活案例：
路由环路可以通过左转，左转，左转，左转……的例子进行说明。

## Slide 16: 考题
什么是直连路由？
简述静态路由和默认路由的特点和使用环境？
配置默认路由的命令中“0.0.0.0 0.0.0.0”表示什么意思？
Notes: 教学指导：
下次上课前的“课前小考”即为本页PPT的考题，需要学员课下准备。

## Slide 17: 实验1:配置静态路由实现全网互通2-1
需求描述
  Loopback地址模拟网络环境
  配置静态路由，实现各网段互通
Loopback 0
192.168.20.0/24
R2
R1
R3
Loopback 0
192.168.10.0/24
Loopback 0
192.168.30.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
Notes: 17

## Slide 18: 实验1:配置静态路由实现全网互通2-2
实现思路
  非直连网段需要配置静态路由
  配置完成后，使用ping命令进行测试
学员练习
40分钟完成
Notes: 18

## Slide 19: 实验2：实现路由选路2-1
需求描述
  全网配置静态路由互通，并实现以下要求
    192.168.20.0/24访问192.168.30.0/24时，数据从R2到R3
    192.168.20.0/24访问192.168.10.0/24时，数据从R2经过R1到R3
Loopback 0
192.168.10.0/24
Loopback 0
192.168.20.0/24
Loopback 1
192.168.30.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
R2
R3
R1
F0/0
F0/0
F0/0
F0/1
F0/1
F0/1
Notes: 19

## Slide 20: 实验2：实现路由选路2-2
实现思路
  在R2、R1上配置静态路由
  在R3上配置回程的静态路由
Notes: 20

## Slide 21
谢谢