## Slide 1: 目标
理解STP工作原理
会配置PVST+实现负载均衡

## Slide 2: 本章结构
STP工作原理
生成树算法及验证
STP的收敛
BPDU（桥协议数据单元）
生成树协议（STP）
交换网络环路的产生
STP的应用
STP与VLAN的关系
PVST+的配置案例
PVST+的配置命令
STP简介
STP概述

## Slide 3: STP概述2-1
交换网络环路的产生
  广播风暴的形成
SW3
PC1
PC2
F0/2
F0/2
F0/1
F0/1
广播
广播
F0/1
F0/2
SW2
SW1
广播
SW2和SW3从所有非接收端口转发广播
最终形成广播风暴
Notes: 主要是通过回忆交换机的工作原理，介绍在有物理环路的交换网络中广播通信带来的危害，从而引出STP的作用
这种广播风暴只有在物理环路消失时才可能停止。
但是环状的物理链路能够为网络提供备份线路，增强网络的可靠性，这在网络设计中是必要的，因此，这就需要一种解决方法，一方面保证网络的可靠性，另一方面还要防止广播风暴的产生。
STP协议就是用来解决这个问题的。STP协议并不是断掉物理环路，而是在逻辑上断开环路，防止广播风暴的产生。

## Slide 4: STP概述2-2
STP简介
  STP － Spanning Tree Protocol(生成树协议)
    逻辑上断开环路，防止广播风暴的产生
    当线路故障，阻塞接口被激活，恢复通信，起备份线路的作用
SW3
SW2
SW1
×

## Slide 5: STP工作原理
生成树算法及验证
BPDU（桥协议数据单元）
STP的收敛

## Slide 6: 生成树的算法10-1
生成树算法分为3个步骤：
  选择根网桥（Root Bridge）
  选择根端口（Root Ports）
  选择指定端口（Designated Ports）
Notes: 使用STP从逻辑上打破环路，生成一个树状的结构。那么STP是如何进行计算哪个端口应该被阻塞呢？引出STP算法，分为3个步骤。
注意：网桥是交换机的前身，由于STP是在网桥基础上开发的，因此现在在交换机的网络中仍然沿用网桥这一术语

## Slide 7: 生成树的算法10-2
网桥ID（BID）
  网桥ID是唯一的
  选择交换网络中网桥ID最小的交换机成为根网桥
2字节
6字节
取值范围：0 ～ 65535
缺省值：32768
网桥优先级
网桥的MAC地址

## Slide 8: 生成树的算法10-3
以此拓扑为例，介绍STP的计算过程
  根据网桥ID选择根网桥
SW2
优先级：4096 MAC地址： 000d.2800.b100
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b101
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b102
SW3
SW1
Root Bridge
100M
100M
100M

## Slide 9: 生成树的算法10-4
选择根端口的依据：
  到根网桥最低的根路径成本
  直连的网桥ID最小
  端口ID最小
根路径成本
  网桥到根网桥的路径上所有链路的成本之和
SW2
SW3
SW1
路径成本：19
路径成本：100
SW3的Port 1根路径成本＝19＋100＝119
Port 1

## Slide 10: 生成树的算法10-5
带宽与路径成本的关系
链路带宽（Mbps） | 路径成本
10 | 100
16 | 62
45 | 39
100 | 19
155 | 14
622 | 6
1000 | 4
10000 | 2

## Slide 11: 生成树的算法10-6
端口ID
8位
端口优先级
端口编号
8位
取值范围：0 ～ 255
缺省值：128

## Slide 12: 生成树的算法10-7
SW3
在非根网桥上，选择一个根端口（RP）
SW2
优先级：4096 MAC地址： 000d.2800.b100
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b101
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b102
SW1
Root Bridge
在SW1和SW3上，到达SW2最近的端口是根端口
Root Port
100M
100M
100M
Root Port

## Slide 13: 生成树的算法10-8
根桥上的端口全是指定端口
在每个网段上，选择1个指定端口
非根桥上的指定端口，选择顺序：
  根路径成本较低
  所在的交换机的网桥ID的值较小
  端口ID的值较小

## Slide 14: 生成树的算法10-9
在每个网段选择1个指定端口（DP）
SW2
优先级：4096 MAC地址： 000d.2800.b100
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b101
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b102
SW3
SW1
Root Bridge
Root Port
100M
100M
100M
Root Port
根网桥上的端口都是指定端口
在这个网段上，B的网桥ID较小，所以B上的端口为指定端口
这个端口既不是根端口，也不是指定端口，STP将这个端口阻塞（Block）
DP
DP
DP

## Slide 15: 生成树的算法10-10
最终形成逻辑结构无环拓扑
SW2
优先级：4096 MAC地址： 000d.2800.b100
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b101
优先级：32768 MAC地址： 000d.2800.b102
SW3
SW1
100M
100M
100M
备份链路

## Slide 16: 生成树算法的验证4-1
三台交换机的生成树协议选举
SW1
SW2
优先级：32768 MAC地址： 0021.1ba5.6980
优先级：32768 MAC地址： 0021.d780.7400
优先级：32768 MAC地址： 001f.caff.1000
SW3
Root Bridge
Root Port
100M
100M
100M
Root Port
DP
DP
DP
F0/23
F0/24
F0/24
F0/24
F0/23
F0/23

## Slide 17: 生成树算法的验证4-2
SW1的生成树状态
SW1#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 001f.caff.1000
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 001f.caff.1000
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -----------------------------
Fa0/23 Desg FWD 19 128.25 P2p
Fa0/24 Desg FWD 19 128.26 P2p
根网桥信息
本地交换机信息
本地交换机接口信息
生成树的根
都是指定端口

## Slide 18: 生成树算法的验证4-3
SW2的生成树状态
SW2#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 001f.caff.1000
Cost 19
Port 26 (FastEthernet0/24)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0021.1ba5.6980
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/23 Desg FWD 19 128.25 P2p
Fa0/24 Root FWD 19 128.26 P2p
指定端口

## Slide 19: 生成树算法的验证4-4
SW3的生成树状态
SW3#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 001f.caff.1000
Cost 19
Port 23 (FastEthernet0/23)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0021.d780.7400
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p
Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p
阻塞端口

## Slide 20: BPDU（桥协议数据单元）
BPDU
  Bridge Protocol Data Unit －桥协议数据单元
  使用组播发送BPDU
BPDU分为2种类型：
  配置BPDU
  拓扑变更通告（TCN）BPDU
BPDU报文字段

## Slide 21: STP利用BPDU选择根网桥
当交换机启动时，假定自己是根网桥，在向外发送的BPDU中根网桥ID字段填写自己的网桥ID
网桥ID：4096.000d.2800.b100
网桥ID： 32768.000d.2800.b101
网桥ID：32768.000d.2800.b102
SW3
100M
100M
100M
SW2
字段 | 值
根网桥ID | 4096.000d.2800.b100
根路径成本 | 0
发送网桥ID | 4096.000d.2800.b100
端口ID | xxxx
SW1
字段 | 值
根网桥ID | 32768.000d.2800.b101
根路径成本 | 0
发送网桥ID | 32768.000d.2800.b101
端口ID | xxxx
字段 | 值
根网桥ID | 4096.000d.2800.b100
根路径成本 | 19
发送网桥ID | 32768.000d.2800.b101
端口ID | xxxx
当全网所有的交换机接收到全部的BPDU并作比较后，就可以选择出唯一的一个根网桥
当接收到其他交换机发出的BPDU后，比较网桥ID，选择较小的添加到根网桥ID中

## Slide 22: STP的收敛
交换机端口的5种STP状态
状 态 | 用 途
转发（Forwarding） | 发送/接收用户数据
学习（Learning） | 构建网桥表
侦听（Listening） | 构建“活动”拓扑
阻塞（Blocking） | 只接收BPDU
禁用（Disabled） | 强制关闭

## Slide 23: 生成树计时器
STP的3种计时器
  Hello时间
  转发延迟
  最大老化时间

## Slide 24: 小结
请思考：
  STP选举过程中，如何确定哪些端口被阻塞？
  生成树端口状态有哪些，分别表示什么含义？

## Slide 25: VLAN与STP关系
IEEE通用生成树（CST）不考虑VLAN
VLAN3
VLAN2
VLAN2
VLAN1
VLAN1
VLAN3
经过STP计算，会
有一条链路被断开
PVST+区域
PVST区域
CST区域
PVST（Cisco私有）为每个VLAN构造一个生成树实例
IEEEPVST+
  Cisco私有
  可以与CST互操作

## Slide 26: PVST+的配置命令
PVST+配置的意义
  配置网络中比较稳定的交换机为根网桥
  利用PVST+实现网络的负载分担
VLAN 1～10
VLAN 1～5 的根网桥
VLAN 1～5
的根端口
VLAN 1～5
数据的流向
接入交换机
VLAN 1～10
VLAN 1～10
VLAN 6～10 的根网桥
VLAN 6～10
的根端口
VLAN 6～10
数据的流向

## Slide 27: PVST+的配置命令2-1
启用生成树命令
  Switch(config)#spanning-tree vlan vlan-list
指定根网桥
  Switch(config)#spanning-tree vlan vlan-list priority Bridge-priority
  Switch(config)#spanning-tree vlan vlan-list root { primary|secondary }
修改端口成本
  Switch(config-if)#spanning-tree vlan vlan-list cost cost
修改端口优先级
  Switch(config-if)#spanning-tree vlan vlan-list port-priority priority
Notes: PVST+的配置命令，注意命令格式和作用的讲解。
需要注意说明，指定根网桥配置1、优先级的值是4096的倍数；2、配置primary，优先级是24576；3、配置secondary，优先级是28672

## Slide 28: PVST+的配置命令2-2
配置速端口
  Switch(config-if)#spanning-tree portfast
查看生成树的配置
  Switch#show spanning-tree
查看某个VLAN的生成树详细信息
  Switch#show spanning-tree vlan vlan-id detail

## Slide 29: PVST+的配置案例2-1
需求描述
  三台交换机相连，配置PVST+负载均衡
    SW1成为VLAN 1的根网桥
    SW2成为VLAN 2的根网桥
    SW3上配置速端口（F0/1～F0/10）
SW3
F0/23
F0/24
F0/23
SW2
SW1
F0/24
F0/24
F0/23
VLAN 1的根网桥
VLAN 2的根网桥

## Slide 30: PVST+的配置案例2-2
配置思路
  为交换机配置VLAN并配置交换机连接端口为Trunk模式
  配置VLAN负载均衡
  验证STP信息
  配置速端口
教员演示操作过程

## Slide 31: 本章总结
STP工作原理
生成树算法及验证
STP的收敛
BPDU（桥协议数据单元）
生成树协议（STP）
交换网络环路的产生
STP的应用
STP与VLAN的关系
PVST+的配置案例
PVST+的配置命令
STP简介
STP概述

## Slide 32: 实验一：配置STP 2-1
需求描述
  在交换机上添加VLAN 2和VLAN 3
    SW1成为VLAN 1的根网桥
    SW2成为VLAN 2的根网桥
    SW3成为VLAN 3的根网桥
SW3
F0/14
F0/14
F0/15
SW2
SW1
F0/15
F0/15
F0/14
Notes: 32

## Slide 33: 实验一：配置STP 2-2
实现思路
  更改STP优先级，使交换机成为相应VLAN的根网桥
学员练习
40分钟完成

## Slide 34: 实验二：配置VLAN负载均衡2-1
需求描述
  四台交换机相连，配置PVST+负载均衡
  链路均为100M链路，其中的交换机设备都为默认配置
SW1
SW2
SW4
SW3
F0/15
F0/15
F0/14
F0/14
F0/14
F0/14
F0/13
F0/15
F0/13
F0/15
VLAN 1 ~ 2的根网桥
VLAN 3 ~ 4的根网桥
Notes: 34

## Slide 35: 实验二：配置VLAN负载均衡2-2
实现思路
  更改STP优先级，使交换机成为相应VLAN的根网桥
  通过show命令查看STP信息
学员练习
40分钟完成

## Slide 36
谢谢