## Slide 1: 目标
理解HSRP的工作原理
掌握HSRP的术语和参数的作用
会HSRP的配置和排错

## Slide 2: 本章结构
HSRP的配置及应用
HSRP的计时器
HSRP与VRRP的区别
HSRP的应用案例
HSRP的配置
热备份路由选择协议（HSRP）
HSRP故障排查
HSRP的相关概念
热备份路由选择协议原理
HSRP的状态

## Slide 3: HSRP的相关概念5-1
热备份路由选择协议
  HSRP（Hot Standby Routing Protocol）
  Cisco私有协议
HSRP虚拟路由器
虚拟IP:1.1.1.1/24
虚拟MAC: 0000.0c07.ac00
主机IP：1.1.1.10
缺省网关：1.1.1.1/24
Internet
路由器A
路由器B
Internet
Notes: 有些企业的网络对于稳定要求很高（例如，服务类企业、证券等等），一旦网络出现故障（即使很短的时间）就会造成无法估量的损失。所以网络的稳定对于大多数企业都是必要的，那么如何加强企业网络的稳定性呢？由此引出hsrp,然后对HSRP进行简介P
描述HSRP的工作过程，使学员能够清晰了解HSRP是如何实现设备级的冗余
举例
在前面学习路由的时候，教员举过到邮局寄信的例子，当人们把信交给邮局，并不关心到底是哪个邮递员送信，HSRP正像是邮局内部的工作人员管理机制，正常状况下，应该是某个邮递员送信，而这个邮递员生病或有事请假时，邮局自然会安排其他的邮递员接替他的工作，这中间的交接工作，顾客是不知道的。同样的，配置了HSRP的多台路由器以一个统一的虚拟路由器的面貌出现在网内工作站面前，网内的工作站根本不需要知道具体是哪一台真实的路由器正在进行数据包转发工作。
注意啦：此时可以有学员提问两台核心交换机时如果当网络故障后由员工手动配置IP地址的网管就行了吗？这时由于有些企业的员工呢对于配置IP地址等操作不清楚，另外手工配置会耽误时间，可能造成业务的终端等情况。所以使用HSRP自动切换速度快客户端基本感觉不到。

## Slide 4: HSRP的相关概念5-2
HSRP组成员
  活跃路由器
  备份路由器
  虚拟路由器
  其他路由器
Internet
虚拟路由器
活跃路由器
备份路由器

## Slide 5: HSRP的相关概念5-3
HSRP原理
我需要到达
172.16.3.127
路由器A
优先级200
（活跃路由器）
172.16.10.82
0010.f6b3.d000
路由器B
优先级150
（备份路由器）
172.16.10.169
0010.0b79.5800
虚拟路由器
172.16.10.110
0000.0c07.ac2f
Internet
172.16.3.127
使用MAC地址
0000.0c07.ac2f

## Slide 6: HSRP的相关概念5-4
2f
HSRP虚拟MAC地址
路由器A
优先级200
（活跃路由器）
172.16.10.82
0010.f6b3.d000
路由器B
优先级150
（备份路由器）
172.16.10.169
0010.0b79.5800
虚拟路由器
172.16.10.110
0000.0c07.ac2f
HSRP组47
Switch#show ip arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 172.16.10.82 - 0010.f6b3.d000 ARPA Vlan10
Internet 172.16.10.169 - 0010.0b79.5800 ARPA Vlan10
Internet 172.16.10.110 - 0000.0c07.ac2f ARPA Vlan10
虚拟IP地址和MAC地址
厂商编码
HSRP组号
众所周知的虚拟MAC地址
0000.0c
07.ac
HSRP虚拟MAC地址格式

## Slide 7: HSRP的相关概念5-5
HSRP消息
  HSRP中的所有路由器都发送或接收HSRP消息
  UDP端口号1985
  使用组播发送HSRP消息，组播地址224.0.0.2
  TTL=1

## Slide 8: HSRP状态与计时器
HSRP状态
  初始状态
  学习状态
  监听状态
  发言状态
  备份状态
  活跃状态
HSRP计时器
  Hello间隔（默认3s）
  保持时间（默认10s）

## Slide 9: HSRP与VRRP的区别
热备份路由协议HSRP
  Cisco私有协议
虚拟路由冗余协议VRRP
  IETF制定，RFC 2338
  实现原理和过程与HSRP基本相同
  在协议细节上与HSRP有所区别

## Slide 10: 小结
请思考：
  简述HSRP中路由器的角色有哪些？
  简述为什么HSRP的报文TTL=1？
  简述HSRP与VRRP的区别？

## Slide 11: HSRP的配置4-1
配置为HSRP的成员
  Switch(config-if)#standby group-number ip virtual-ip-address
配置HSRP的优先级
  Switch(config-if)#standby group-number priority priority-value
HSRP备份组号
备份组虚拟IP地址
范围0～255，默认100

## Slide 12: HSRP的配置4-2
HSRP占先权
  优先级高的路由器重新获得转发权，恢复成为活跃路由器
  HSRP占先权配置
  Switch(config-if)#standby group-number preempt
HSRP计时器配置
  配置Hello间隔和保持时间
  Switch(config-if)#standby group-number times hellotime holdtime

## Slide 13: HSRP的配置4-3
HSRP端口跟踪
  跟踪端口不可用时，HSRP优先级降低
  活跃路由器可以根据线路情况自动调整
路由器A
活跃路由器
路由器B
备份路由器
虚拟路由器
互联网
路由器B
活跃路由器
路由器A
备份路由器
    Switch(config-if)#standby group-number track type mod/num interface-priority

## Slide 14: HSRP的配置4-4
查看HSRP的状态
  查看HSRP摘要信息
  Switch#show standby [type mod/num] [group-number] brief
  查看HSRP详细信息
  Switch#show standby

## Slide 15: HSRP的配置案例3-1
F0/24
F0/24
F0/23
F0/23
F0/24
F0/1
F0/1
F0/1
F0/0
F0/1
Internet
F1/0
SW1 优先级200
192.168.1.1/24
SW2 优先级150
192.168.1.2/24
虚拟路由器
192.168.1.254
SW3
PC
VLAN 2
192.168.1.10/24
F0/23
R1

## Slide 16: HSRP的配置案例3-2
SW1配置
SW2配置
SW1(config)#interface vlan 2
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#standby 10 ip 192.168.1.254
SW1(config-if)#standby 10 priority 200
SW1(config-if)#standby 10 preempt
SW1(config-if)#standby 10 timers 2 8
SW1(config-if)#standby 10 track fastEthernet 0/1 100
SW2(config)#interface vlan 2
SW2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW2(config-if)#standby 10 ip 192.168.1.254
SW2(config-if)#standby 10 priority 150
SW2(config-if)#standby 10 preempt
SW2(config-if)#standby 10 timers 2 8
配置虚拟IP
配置优先级
配置占先权
配置端口跟踪
配置计时器

## Slide 17: HSRP的配置案例3-3
查看HSRP信息
  SW1#show standby brief
  P indicates configured to preempt.
  |
  Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
  Vl2 10 200 P Active local 192.168.1.2 192.168.1.254
  SW2#show standby brief
  P indicates configured to preempt.
  |
  Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
  Vl2 10 150 P Standby 192.168.1.1 local 192.168.1.254
接口
HSRP组号
本地优先级
本地状态
活跃路由器
为本地路由器
备份路由器地址
虚拟IP地址
占先权启用
  SW1#show standby
  Vlan2 - Group 10
  State is Active
  2 state changes, last state change 01:53:25
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a
  Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a (v1 default)
  Hello time 2 sec, hold time 8 sec
  Next hello sent in 0.608 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2, priority 150 (expires in 8.192 sec)
  Priority 200 (configured 200)
  Track interface FastEthernet0/1 state Up decrement 100
  Group name is "hsrp-Vl2-10" (default)
本地状态，活跃
虚拟IP地址
虚拟MAC地址
备份路由器信息
端口跟踪配置
占先权启用

## Slide 18: HSRP的应用案例
需求描述
  配置HSRP实现备份冗余
  配置HSRP和STP实现流
  量的负载均衡
F0/24
F0/24
F0/23
F0/23
F0/24
F0/1
F0/1
F0/1
F0/0
F0/1
SW1
SW2
SW3
PC1
F0/23
R1
F0/2
PC2
Notes: 教员演示该案例，讲解注意事项

## Slide 19: HSRP故障排查
HSRP常见故障
  HSRP组中交换机都处于初始状态
  HSRP组中交换机都处于活跃状态
  活跃设备上行链路故障，备份设备没有成为活跃状态
  优先级高的路由器接入，没有成为活跃设备
Notes: 教员讲解故障问题原因

## Slide 20: 实验：配置HSRP2-1
需求描述
  搭建由两台核心交换机做热备份的公司网络
  在网络中实现VLAN的负载均衡
F0/15
F0/15
F0/14
F0/14
F0/14
F0/13
F0/1
F0/0
PC1
PC2
VLAN 2
VLAN 3
SW2
SW1
PC3
PC4
SW3
SW4
VLAN 2
VLAN 4
F0/14
F0/15
F0/15
F0/13
F0/0
F0/1
Notes: 20

## Slide 21: 实验：配置HSRP2-2
实现思路
  配置交换机的基本信息
  HSRP的基本配置
  配置HSRP的优先级
  配置HSRP的占先权
  配置STP（PVST+）实现VLAN负载均衡
  验证HSRP
学员练习
Notes: 21

## Slide 22: 扩展实验：配置HSRP2-1
需求描述
  如果通过一台路由器连到Internet，该如何配置实现？
F0/1
F0/1
F0/0
F0/1
Internet
F1/0
SW1
SW2
R1
Notes: 22

## Slide 23: 扩展实验：配置HSRP2-2
实现思路
  配置浮动路由
  分析SW1和SW2中间连线的作用及数据包走向
学员练习
Notes: 23

## Slide 24
谢谢